模块 十一

一、填空

1、根据轴的承载情况，工作时既承受弯矩又承受转矩的轴称为 转轴 ；主要承受转矩的轴称为 传动轴 ；只承受弯矩的轴称为 心轴 。

2、根据轴的承载情况，自行车的前后轴属于 固定心轴 。

3、一个阶梯轴由 轴头 ， 轴颈 ， 轴身 三部分组成。

4、机械零件的磨损过程分三个阶段： 跑合 阶段、 稳定磨损 阶段和剧烈磨损阶段。

5、两摩擦面之间的典型摩擦状态有 干摩擦 状态、 边界摩擦 状态、 混合摩擦 状态和 流体摩擦 状态。

6、滚动轴承内、外圈轴线的夹角称为偏转角，各类轴承对允许的偏转角都有一定的限制，允许的偏转角越大，则轴承的 调心 性能越好。

7、滚动轴承支点轴向固定的结构型式有： 双支点单向固定（全固式） ； 单支点双向固定（固游式）  ； 两端游动（全游式） 。

8、选择联轴器的类型可根据 传递载荷 、 工作转速 、 两轴的对中性 。

9、可移式联轴器中，根据补偿位移方法的不同分为 刚性可移式 联轴器和 弹性可移式 联轴器。

10、根据联轴器的分类，万向联轴器属于 刚性可移式 联轴器，套筒联轴器属于 固定式 联轴器。

二、选择

1、下列各轴中，属于转轴的是（ A ）。

A．减速器中的齿轮轴；B. 自行车的前、后轴；

C．铁路机车的轮轴；D. 滑轮轴。

2、一般二级齿轮减速器的中间轴是（ D ）。

A．传动轴；B．固定心轴；C．转动心轴；D．转轴。

3、减速器中，齿轮轴的承载能力主要受到（ B ）的限制。

A．短期过载下的静强度；B．疲劳强度；C．脆性破坏；D．刚度。

4、轴环的用途是（ D ）。

A．作为加工时的轴向定位；B．使轴上零件获得轴向定位；

C．提高轴的强度；D． 提高轴的刚度。

5、当采用轴肩定位轴上零件时，零件轴孔的倒角应（ A ）轴肩的过渡圆角半径。

A．大于；B．小于；C．大于或等于；D．小于或等于。

6、定位滚动轴承的轴肩高度应（ B ）滚动轴承内圈厚度，以便于拆卸轴承。

A．大于；B．小于；C．大于或等于；D．等于。

7、为了保证轴上零件的定位可靠，应使其轮毂长度（ A ）安装轮毂的轴头长度。

A．大于；B．小于；C．等于；D．大于或等于。

8、为提高轴的疲劳强度，应优先采用（C）的方法。

A．选择好的材料；B.提高表面质量；C．减小应力集中；D．增大轴的直径。

9、材料为45钢调质处理的轴刚度不足，应采取的措施是（ D ）。

A．采用合金钢；B．减小应力集中；C．采用等直径的空心轴；D．增大轴的直径。

10、滚动轴承代号由前置代号、基本代号和后置代号组成，其中基本代号表示（ A ）。

A．轴承的类型、结构和尺寸；B. 轴承组件；

C．轴承内部结构变化和轴承公差等级；D. 轴承游隙和配置。

11、滚动轴承的类型代号由（ B ）表示。

A．数字；B．数字或字母；C. 字母；D. 数字加字母。

12、角接触轴承承受轴向载荷的能力，随接触角α的增大而（ A ）。

A．增大；B.减小；C．不变；D．不定。

13、基本额定动载荷和当量动载荷均相同的球轴承和滚子轴承的寿命（ B ）相同。

A．一定；B．一定不；C．不一定。

14、对于温度较高或较长的轴，其轴系固定结构可采用（ C ）。

A．两端固定安装的深沟球轴承；B．两端固定安装的角接触球轴承；

C．一端固定另一端游动的形式；D．两端游动安装的结构形式。

15、在下列密封形式中，（ D ）为接触式密封。

A．迷宫式密封；B．甩油环密封；C．油沟式密封；D．毛毡圈密封。

16、联轴器与离合器的主要作用是（ B ）。

A．缓冲、减振；B. 传递运动和转矩；

C．防止机器发生过载；D. 补偿两轴的不同心或热膨胀。

17、对低速、刚性大的短轴，常选用的联轴器为（ A ）。

A．刚性固定式联轴器；B. 刚性可移式联轴器；

C. 弹性联轴器；D. 安全联轴器。

18、当载荷有冲击、振动，且轴的转速较高、刚度较小时，一般选用（ C ）。

A．刚性固定式联轴器；B. 刚性可移式联轴器；

C. 弹性联轴器；D. 安全联轴器

19、高速重载且不易对中处常用的联轴器是（ C ）。

A．凸缘联轴器；B．十字滑块联轴器；C．齿轮联轴器；D．万向联轴器。

20、在下列联轴器中，能补偿两轴的相对位移并可缓和冲击、吸收振动的是（ D ）。

A．凸缘联轴器；B．齿式联轴器；C．万向联轴器；D．弹性套柱销联轴器。

三、分析与简答

1、指出图中轴系的结构错误，并改正。

题11-3-1图

解：存在问题：

1）轴右端的带轮不能通过套筒用端盖轴向定位，转动零件与固定零件不能接触。

2）轴与右端盖之间不能接触，应有间隙，并有密封措施。

3）齿轮两侧都是轴环，无法安装到位。

4）齿轮上的键槽没打通，且深度不够。这样的结构，键槽无法加工，也无法装配。

5）右轴承的右侧轴上应有工艺轴肩，轴承装拆路线长（精加工面长），装拆困难。

6）因轴肩过高，两个轴承拆卸困难。

7）轴上有两个键，两个键槽不在同一母线上。

题11-3-1改正图

2、何谓摩擦、磨损和润滑？

答：摩擦是指两物体在发生相对运动（或有相对运动趋势）时，在接触表面上产生阻碍相对运动的现象。磨损是指在摩擦过程中，摩擦表面的材料发生微量脱落或转移的现象。 润滑是指在作相对运动的两物体接触表面之间加入润滑剂，以减少摩擦、降低磨损。

3、分析轴系结构的错误，简单说明错误原因，画出正确结构。

题11-3-3图

解：主要结构错误分析如下：

1）轴左端的轮毂轴向定位不可靠，采用圆锥面轴向定位就不能再采用轴肩定位；

2）左侧轴承端盖与轴之间没有间隙，严重磨损；

3）左侧轴承端盖与轴之间应有密封措施；

4）左侧轴承端盖处箱体没有凸台，加工面与非加工面没有分开；

5）两个轴承反装不能将轴上的轴向力传到机座，且支承刚度低，应该为正装；

6）左侧轴承装配路线过长，装配困难；

7）左侧轴承处轴肩过高，拆卸困难；

8）右侧轴承处套筒外径过大，轴承拆卸困难；

9）右侧轴承端盖处也应加调整垫片，只一侧有调整垫片不能调整轴系的轴向位置。

改正后的结构如图题11-65 图解所示。

题11-3-3解图

4、分析轴系结构的错误，简单说明错误原因，画出正确结构。

题11-3-4图

解：主要结构错误分析如下：

1）两侧的轴承端盖处没有调整垫片，不能调整轴承游隙和轴系的轴向位置；

2）轴的两端轴颈过长，与端盖接触严重磨损，浪费材料和加工时间、轴承装拆麻烦；

3）齿轮没有轴向定位，未将齿轮上的轴向力传到机座，应将轴承改为正装；

4）两轴承的内、外圈没有轴向固定，极易分离；

5）两轴承的内圈高度低于套筒，轴承拆卸困难；

6）两个齿轮不能共用一个键，而且键过长，三个套不能装配；

7）两个齿轮间用套筒定位，不能固定齿轮与轴的相对位置，应改为轴环；

8）两齿轮的轮毂长度与轴头箱等，也使齿轮轴向定位不可靠；

改正后的结构如图题11-66 图解所示。

题11-3-4解图